ЗОНА делового, общественного и коммерческого НАЗНАЧЕНИЯ (ТОД)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения (отделения связи, почты, офисы, отделения банков и иные подобные объекты). | Высота со шпилем – до 20 м. Отступ от красной линии – не менее 3 м. Минимальные размеры земельного участка – 0,10 га. Максимальный процент застройки земельного участка – 50 |  |
| Объекты торгового назначения и общественного питания | Этажность – до 6 эт. Отступ от красной линии – не менее 3 м. Минимальные размеры земельного участка – 0,06 га. |  |
| Объекты пищевой промышленности и предприятия по производству пищевой продукции | Этажность – до 6 эт. Отступ от красной линии – не менее 3 м. Минимальный размер земельного участка – 0,10 га. Максимальный процент застройки земельного участка – 70 |  |
| Объекты временного пребывания граждан (гостиницы, кемпинги, мотели и иные подобные объекты) | Этажность – до 6 эт. Отступ от красной линии – не менее 3 м. Минимальный размер земельного участка – 0,04 га. Максимальный процент застройки земельного участка – 50 |  |
| Объекты торгового, коммерческого и коммунально-складского назначения. Объекты административно-делового назначения | Этажность – до 6 эт. Отступ от красной линии – не менее 3 м. Минимальный размер земельного участка – 0,10 га. Максимальный процент застройки земельного участка – 50 |  |
| Объекты социального назначения. | Этажность – до 4 эт. Отступ от красной линии – не менее 3 м. Минимальный размер земельного участка – 0,06 га. Максимальный процент застройки земельного участка – 50 |  |
| Склады магазинов. Комбинаты бытового обслуживания. | Этажность – до 4эт. Отступ от красной линии – не менее 3 м. Минимальный размер земельного участка – 0,10 га. Максимальный процент застройки земельного участка – 80 | Склады с размерами СЗЗ не более 50 м |